T. 266

Bizonyítsd be, hogy ha , akkor az  és az  egyenleteknek nincs közös gyöke!

Megoldás.  Egy egyenlet gyöke, más néven megoldása, olyan szám, amely kielégíti az egyenletet. Tegyük fel, hogy létezik olyan y, amely mindkettő egyenletet teljesíti:  és . Ekkor a kettőt egymásból kivonva kapjuk, hogy , ahonnan , azaz . De ekkor mivel , ezért  kell legyen. De viszont ekkor , ami ellentmondás. A két egyenletnek így nem lehet közös gyöke.